## Slide 1: PROJECT_AstralDivide — Developer Deck
WindowsバッチRPGのアーキテクチャ／設計思想／プロトコル／RVP／スタック解説（HedgeHogSoft）

## Slide 2: 目的・想定読者
目的：開発者向けに内部構造と設計上の選択を共有／仲間募集
読者：バッチ職人、Windows内部、CUI描画、DevOpsに明るい技術者
この資料で扱うもの：
  ・起動フロー、責務分割、RECS、RVP、Signature、Watchdog
  ・表示/入力/音声/オンライン各スタックの接続点
  ・互換性・性能・テスト戦略・ロードマップ

## Slide 3: 設計指針（Design Philosophy）
Separation of Responsibilities：Systems/Display/Environment/SaveSys で明確分割
Contract First：入出力・戻り値はRECSで標準化。直値禁止・ユーティリティ経由
Fail Fast / Traceable：異常は即座に表層化し、TRACEログで追跡可能
Deterministic Runtime：遅延展開・文字コード・画面サイズの非決定性を統制
Portable by Default：原則インストール不要。最小依存（cmdwiz/cmdgfx等のみ）

## Slide 4: 全体構成（System Context）
Run.bat（Launcher）→ 環境検証 → Main.bat（Game Loop）
Systems/*：Display, Environment, SaveSys, Audio, Debug, Online
Assets/*：Images/Sounds/Docs、Tools/*：cmdwiz/cmdgfx など
Rendezvous Points（RVP）：Run/Main/Scene/IO境界に介入点を配置

## Slide 5: Run → Main（Run_To_Main_Protocol）
引数・再入・実行経路チェック（start /wait / call の扱い）
コードページ・VT有効化・プロファイルのロード/作成
Signature検証（任意）→ Main起動 → RECSで戻り値伝搬
異常時はフォールバックUIで通知／ログ残し／終了コード返却

## Slide 6: Main-Run Debug Protocol
デバッグフラグ継承と手動/自動のインターセプト切替
TRACEレベル／ブレークポイント／キー入力ログの統一フォーマット
画面を汚さないMinimal HUDと、詳細情報はRun側へ集約

## Slide 7: Interception / RVP（介入点）
RVP = Rendezvous Point：事前/事後/ガードの3種フック
契約：入力（CTX, ENV, ARGS）と出力（RECS, PATCHES, LOG）
タイムアウトと中断基準、再入防止（相互監視でデッドロック回避）
Use cases：署名失効時の隔離、オンライン同期、ヒント/支援の注入

## Slide 8: Signature Protocol（改変検知・実行パス検証）
対象：Main/Systems/Display/シナリオ等の重要スクリプト群
メタ：ハッシュ（例：SHA-256）＋リスト／検証ログ
方針：Runで前検証→Mainで再検証→失敗時はRVPへ
配布ビルド：ホワイトリスト／相対パス固定／start禁止箇所の統制

## Slide 9: RECS（Return/Error Code Standard）
8桁：S-DD-RR-CCC（例：1-02-10-003）
API：BUILD / DECODE / THROW / RETURN / PRETTY / TRACE
実装Tips：
  ・set /a は 0n 接頭で十進固定（08/09 問題回避）
  ・DECODEは8桁ゼロ埋め→部分文字列抽出が堅い
  ・外部コードは WRAP_EXT で 90帯に収容

## Slide 10: Watchdog（相互監視設計）
プロセス関係：Run/Main/WDの三者（start /wait と心拍）
監視項目：ハング（無入出力）、CPU過負荷、画面出力停止、ループ逸脱
エスカレーション：ソフト停止→隔離→ログ収集→強制終了
RVPガード：WDはRVPの長時間占有を検出して介入

## Slide 11: 表示パイプライン（Render系）
RenderControl v2.3 → RenderMarkup v2.3 → TypeWriter v2.3 → RenderScene
タグ：{pos},{color},{shake},{player} 等（共存性とプリプロセス）
テンプレ：Display/Templates/*（フレーム合成）
互換：画面プロファイル（Full/Mid/Lite）＋フォント前提（MS Gothic/Consolas）

## Slide 12: 入力パイプライン
基本：choice / set / keyログ、必要箇所で cmdgfx_input を採用
隠しコマンド：PICK/COORD/XYZ などはモジュール独立管理
Input→State→Renderの短サイクルで滑らかさを確保

## Slide 13: オーディオパイプライン
Play_BGM.ps1：モード（play/stop/volume）とログ出力（Transcript可）
SFX：効果音は同期/非同期を場面で切替
将来：Bass.dll 等の選択肢は“原則回避”方針（可搬性優先）

## Slide 14: ストレージ／環境（SetupStorageWizard / LoadEnv）
SAVE_MODE：localappdata / portable / custom
プロファイル：profile.env のスキーマ／自己修復
パス解決：%~dp0 基点＋実行経路検証（改変対策）

## Slide 15: オンライン連携（GAS）
機能：チャット／投票／マーケット（β）
I/F：UTF-8＋URLエンコード、POST/GET（Invoke-WebRequest）
セキュリティ：レート制御／署名付きリクエスト（将来）／サニタイズ

## Slide 16: ツールチェーン／配布
外部ツール：cmdwiz / cmdgfx / Insertbmp など最小限
配布：zip＋署名メタ、.exeラッパは誤検知回避パッチ適用
自動化：ビルドスクリプト／バージョニング／変更履歴

## Slide 17: 互換性・性能
Windows 10/11、Windows Terminal/ConHostの差異を吸収
最後行スクロール問題の回避（描画最下段を避ける等）
描画は差分更新を徹底（不要な全画面再描画を抑制）

## Slide 18: テスト戦略
ユニット相当：RECSユーティリティ、文字列プリプロセス
結合：Run→Main→Displayのシナリオ走査（ゴールデンフレーム比）
耐久：WDによる長時間稼働、リーク検出（ログサイズ等）

## Slide 19: ロードマップ
RVPの正式化とプラガブル実装、Signatureの鍵管理
英語版UI／国際化、CIでの表示互換テスト（仮想端末含む）
ストーリー実装拡充／ToMプロトの公開

## Slide 20: コーディング規約（Batch Style Guide）
遅延展開の最小化と切替徹底（Disable→局所Enable）
数値演算は 0n 接頭で十進固定、文字列演算を優先
命名：大文字=DEBUG系、小文字_snake=通常、接頭辞で領域識別

## Slide 21: API契約例：戻り値の受け渡し（RECS）
:: 呼び出し側 call SaveDataSelector.bat call set "retcode=%%errorlevel%%" call rcutil.bat PRETTY %retcode% :: 被呼出し側（内部で RETURN を統一） call rcutil.bat RETURN 1 02 10 003
※ errorlevel は >= 判定の落とし穴に注意。常に明示比較またはPRETTY/DECODEで確認。

## Slide 22: RVPハンドシェイク例（擬似）
:: RVP: PRE_MAIN call rvp.bat --point PRE_MAIN --ctx "%PROJECT_ROOT%" --flags "%DEBUG_STATE%" if not errorlevel 1 ( rem RVPが修正パッチを適用した場合の分岐など ) :: RVP側の契約（擬似） :: 入: --point NAME --ctx JSON/ENV --flags :: 出: errorlevel=1（処理継続）/ 0（中断）/ 90xxxxxx（エラー）

## Slide 23: ディレクトリ（抜粋・2025-08-09）
AstralDivide.bat / AstralDivide.exe / Assets/* / Src/* / Tools/*
Src/Systems/{Display,Environment,SaveSys,Audio,Debug}
Src/Stories/{Scenes,TextAssets} / Systems/Display/Modules/*
Assets/Sounds/{EternalGround,RevelationOfGod,StarFallHill,_SoundEffect}

## Slide 24: 連絡・参加方法
GitHub: https://github.com/shoya-aizawa/PROJECT_Astral_Divide
Issues：バグ報告／提案、Discussions（予定）
求む：表示最適化・RVP実装・オンラインI/Fの堅牢化